## Slide 1
CorelDRAW 2021 Tutorials

## Slide 2: 顏色學
顏色輪 Color Wheel
三原色 Primary Colors
二次色 Secondary Colors
三次色 Tertiary Colors / 中間色 Intermediate colors
對比色 Contrast Colors
互補色 Complementary Colors
和諧色 Harmony Colors
冷暖色 Cold Warn Colors

## Slide 3: Color Mixing – Additive and Subtractive color

## Slide 4: Color Mixing

## Slide 5: 印刷術語(Printing Terminology)

## Slide 6: 出血(bleed)
出血線是用來界定圖片或色地的哪些部分需要被裁切掉的線。（出血線以外的部分會在印刷品裝訂前被裁切掉。所以也叫裁切線。）；出血就是出血線以外的圖片或色地，也就是會被裁切掉的部分。
「出血」之所以重要，是因為印刷時，紙張遠比A3或A4等尺寸大得多，然後透過印刷機在其上印製多頁圖文，並且裁切成指定尺寸，而裁切線（裁切標記）即是標示裁切的記號。
出血是指裁切尺寸與設計尺寸之間的額外位置，出血多出的位置並不多，但已大大保障了印刷成品的畫面完整度。

## Slide 7: 「出血位」尺寸
通常印刷品的標準出血尺寸為3mm。3mm的出血就是指實際在成品尺寸上下左右各加3mm，例如：卡片尺寸為 90 x 54mm，出血的尺寸為 96 x 56mm （90+3+3，54+3+3）。對於雜誌或廣告等會將相片填滿整個版面，你並可將底色及底圖擴大至出血尺寸。如此一來，即使裁切時紙張未有對齊，也不會留有白邊。

## Slide 8: 裁切線（crop marks）
在做好成品尺寸（包裝是展開的刀版圖）後，馬上製作角線。
印在紙張周邊用於指示裁切部位的線條。

## Slide 9: 色域（color gamut）：
可以被彩色印表機處理的全部顏色。

## Slide 10: 分色（color separation）：
將原稿轉化為與彩色印刷過程相相容的結構形式的方法；把彩色原稿分解成為各單色版的過程。

## Slide 11: 直接製版（direct-to-plate）
將已排版的數位頁面檔由主電腦直接輸出到鐳射製版機，免除了底片的製作，也稱作CTP（電腦直接製版，computer-to-plate，印刷技術的進一步發展，不僅可由原稿直接製版，而且實現了電腦出版系統與印刷機直接介面，從原稿到印刷一步完成。）

## Slide 12: 四色印刷（four-color printing）
用減色法三原色顏色（黃、品紅、青）及黑色進行印刷，如果作用橙、栗色入以褐黃色油墨進行印刷，不應將其稱「四色印刷」而應稱作「專色印刷」或「點色印刷」
(Subtractive color)

## Slide 13: 印刷工藝（printing technology）
實現印刷的各種規範、程序和操作方法

## Slide 14: 彩色桌面出版系統 （Desktop Publishing System, DTP）
將圖像、文字輸入到電腦中，利用電腦進行圖像的處理與加工、圖形的繪製，然後將圖形、圖像、文字拼合成整頁版面，利用雷射排版機將此電子版面輸出，成為晒版原版。

## Slide 15: 原稿（original）
製版所依據的實物或載體上的圖文資訊
「2色印刷：雙色原稿」
紅筆圈起的部分，使用橘紅色來印刷吧。
入稿時將不同顏色的原稿分開，
湖水綠用的原稿、橘紅用的原稿，
分別用黑色繪製。
油墨的顏色可使用公版的色票貼上，
並將檔案名稱直接改為油墨顏色就可以了。

## Slide 16: 印版（printing plate）
用於傳遞油墨至承印物上的印刷圖文載體。通常劃分為凸版、凹版、平版和孔版四類。

## Slide 17: 製版（plate making）
依照原稿複製成印版的工藝過程。

## Slide 18: 拼版（make-up）
將文字、圖表等依照設計要求拼組成版。

## Slide 19: 打樣（proofing）
從拼組的圖文資訊複製出校樣

## Slide 20: 晒版（printing down）
用接觸曝光的方法把陰圖或陽圖底片的資訊轉移到印版或其他感光材料上的過程。

## Slide 21: 印後加工（post-press finishing）
使印刷品獲得所要求的形狀和使用性能的生產工序，例如裝訂
Spot uv, Emboss, Hot Stamping, Pantone Color, Matt/ Gloss Lamination, Matt/ Gloss Varnishing

## Slide 22: 點陣圖Bitmap (Raster) vs. 向量圖Vector Images: What’s the Difference?
點陣圖是以像素（Pixel）為基礎所組成，用點的方式來紀錄圖形中所有使用到的顏色碼，再組成整張影像，產生的圖片檔案較大；點陣圖能呈現影像原貌及色彩上的細微差異，具有色彩豐富、內容逼真的優點，廣泛應用在各種圖片，例如數位相機拍攝的相片；但是，將點陣圖放大後會產生鋸齒邊緣，影像會變模糊。
向量圖是以數學運算為基礎，每個物件都為單獨的個體，保有顏色、形狀、輪廓、大小和位置等屬性，放大或縮小後，點跟點的距離會以數學的方式重新計算，會保留原本的面貌和清晰度，不會產生鋸齒狀，產生的圖片檔案比較小；由於它的畫面色彩比較單調，因此無法製作高品質的影像作品。

## Slide 23: 點陣圖Bitmap (Raster) vs. 向量圖Vector Images:
1.下圖為兩張點陣圖（jpg和png）和一張向量圖（pcv）原圖的比較，三張圖片清晰度都一樣，png和pcv格式的圖檔有背景透明的效果，jpg格式的圖檔背景不透明。

## Slide 24
2.下圖為將上述的圖形放大5倍以後的比較圖，點陣圖（jpg和png）都呈現鋸齒狀，且影像模糊；向量圖（pcv）則影像非常清晰，且線條平滑清楚。
點陣圖Bitmap (Raster) vs. 向量圖Vector Images:

## Slide 25: 點陣圖Bitmap (Raster) vs. 向量圖Vector Images: 圖像特性
點陣圖 擅長表現顏色層次細緻的影像，適用於相片、細緻插畫等色彩複雜之圖形。 因為由一個一個的點(像素)所組成，所以將圖片放大或縮小會造成像素量重新計算，導致影像失真。
向量圖 適用於輪廓清楚，要求精準構圖之圖形。因為以數學方程式運算圖形，所以放大或縮小並不會失真。不會受解像度限制及影響。

## Slide 26: 點陣圖Bitmap (Raster) vs. 向量圖Vector Images:
 | 點陣圖 | 向量圖
主要優缺點 | 有較豐富的色彩，佔用較大的檔案容量與記憶體空間，縮放影像會有鋸齒狀失真，不適合用於精細的線條繪圖。主要相片 Photographs, Scan images. | 色彩表現較不豐富，佔用較小的檔案容量與記憶體空間，縮放圖形不會失真，適合用於精細的線條繪圖。主要圖案、卡通 Logos, Icons, Clip arts, technical drawings, 3D graphics & animations..
常見附檔名 | BMP、TIFF、GIF、JPEG、PNG (Portable Network Graphic)、PSD… | SVG(Scalable Vector Graphics) 、 EPS(Encapsulated PostScript) 、 CMX (Corel Metafile Exchange Image) 、CGM (Computer Graphics Metafile) 、DXF 、WMF (Windows Metafile) 、AI、CDR、PDF.…
相關軟體 | Photoshop、Corel Photo-Paint、PhotoImpact、Painter、小畫家 | Illustrator、CorelDRAW、FreeHand、Flash、InDesign、Inkscape (free)
紅色檔名的文件可以包含點陣圖及向量圖。

## Slide 27: DPI vs PPI
DPI - Dots per Inch This is the amount of ink dots the printer will put on each pixel of your image. The DPI is set by the actual printer device and it is not something in the image for the graphic designer to manipulate. E.g. 300dpi
PPI - Pixels per Inch Digital raster images are measured in pixels, or picture elements. How many pixels per inch is determined by the device you create the digital image with: camera, scanner, or graphics software and can be modified with a photo/paint editing software. E.g.: 72dpi, 96dpi
All the images on this website have been rasterized for web display.